## Slide 1
autolocalisation “medium tech”
pour services de secours
quickGrid
2018-05-09

## Slide 2
IT pour gestion d’évènement & de crise
cartographie | communication | software | conseils
Christophe Cloquet
@mypoppy_eu
christophe@my-poppy.eu
blog.my-poppy.eu
Consultant depuis 2014
Clients publics : hôpitaux, services incendie, autorités administratives, …

## Slide 3
Photo by Yvette de Wit

## Slide 4
U.S. Department of State

## Slide 5
UN Photo/Logan Abassi

## Slide 6
UN Photo/Logan Abassi

## Slide 7
Lambert
  140.000 150.000 (ex : Lambert 72)
UTM
  31 U 0503400 1230000
MGRS (Military Grid Reference System)
  31 U EN 03400 30000
Défense de la forêt contre les incendies (DFCI)
Natuurbranden (BEL)
What Three Words
  flap.stitch.sediment
Etc…
Carroyages
Dreamyshade

## Slide 9
GAME OVER

## Slide 10
http://airforcelive.dodlive.mil/2009/05/officials-hold-open-forum-on-twitter-about-gps/

## Slide 11
K.anh.eya.191

## Slide 12: En résumé
Besoin d’un carroyage ad hoc :
  car plus facile à la radio que les carroyages officiels
  car éventuellement oblique
Problèmes :
  Réaliser la crashmap
  Savoir où on est et pouvoir le transmettre facilement
  Sous contrainte que
    Réseau GSM pas fiable en évènement / crise
    Pas toujours un module GPS dans la radio / infra
Notes: Ex : W2015

## Slide 13: Principes-clés en techno opérationnelle
utilisable sans formation
le plus proche possible de ce que les gens connaissent
le moins de manipulations supplémentaires possibles
utile mais dont on sait se passer (= ne pas remplacer qqch de vital avec une techno compliquée)
KISS : https://www.flickr.com/photos/92501682@N00/5067471752

## Slide 14: Principes-clés en techno opérationnelle
utilisable sans formation
le plus proche possible de ce que les gens connaissent
le moins de manipulations supplémentaires possibles
utile mais dont on sait se passer (= ne pas remplacer qqch de vital avec une techno compliquée)
KISS : https://www.flickr.com/photos/92501682@N00/5067471752

## Slide 15
quickGrid
Notes: -> let’s collaborate

## Slide 16
grid.my-poppy.eu
Notes: Avec Quick Grid (github.com/ccloquet/quickgrid -- grid.my-poppy.eu), nous proposons une solution à ces deux problèmes. En un clic, l'utilisateur définit une grille et crée un lien qui sera distribué au personnel opérationnel. En ouvrant ce lien sur smartphone, le personnel pourra lire sa position par rapport au carroyage défini.

## Slide 20
https://www.secourisme.net/spip.php?breve484

## Slide 21
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IPad_1_PSD_Mockup.png
grid.my-poppy.eu?0,0,30,64,48.863659,2.3215057

## Slide 22
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IPad_1_PSD_Mockup.png
B4c
x = 40, y = 60
grid.my-poppy.eu?0,0,30,64,48.863659,2.3215057

## Slide 23
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IPad_1_PSD_Mockup.png
B4c
a | b
c | d
x = 40, y = 60
grid.my-poppy.eu?0,0,30,64,48.863659,2.3215057

## Slide 24
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IPad_1_PSD_Mockup.png
B4c
a | b
c | d
x = 40, y = 60
Mètres p/r coin sup gauche
grid.my-poppy.eu?0,0,30,64,48.863659,2.3215057

## Slide 25
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IPad_1_PSD_Mockup.png
B4c
a | b
c | d
x = 40, y = 60
Mètres p/r coin sup gauche
grid.my-poppy.eu?0,0,30,64,48.863659,2.3215057

## Slide 26
https://grid.my-poppy.eu?0,0,30,64.00000000000001,48.86365973928681,2.3215057188788313
demo.polr.me/parisgrid

## Slide 27: Do it yourself
grid.my-poppy.eu?0,0,30,64,48.863659,2.3215057

## Slide 28: Do it yourself
grid.my-poppy.eu?0,0,30,64,48.863659,2.3215057

## Slide 29: Do it yourself
grid.my-poppy.eu?0,0,30,64,48.863659,2.3215057
largeur
d’un carré
[m]

## Slide 30: Do it yourself
grid.my-poppy.eu?0,0,30,64,48.863659,2.3215057
largeur
d’un carré
[m]
Orientation
[°]

## Slide 31: Do it yourself
grid.my-poppy.eu?0,0,30,64,48.863659,2.3215057
largeur
d’un carré
[m]
Orientation
[°]
Lat/lon [WGS84]
Du coin supérieur gauche (A1)

## Slide 32
Proj4Leaflet-0.7.0
  Conversion d’une grille métrique  WGS84
Leaflet-1.3.1-fork-va2ron1-20180406
  Rotation de la carte
hammer-2.0.8.js
  Gestures
jQuery.js
github.com/mapbox/tokml
danml.com/download.html
github.com/CliffCloud/Leaflet.EasyButton
Libraires

## Slide 33
Proj4Leaflet-0.7.0
  Conversion d’une grille métrique  WGS84
Leaflet-1.3.1-fork-va2ron1-20180406
  Rotation de la carte
hammer-2.0.8.js
  Gestures
jQuery.js
github.com/mapbox/tokml
danml.com/download.html
github.com/CliffCloud/Leaflet.EasyButton
Libraires

## Slide 34
Définition d’un système de coordonnées de référence local
var mycrs = new L.Proj.CRS( "EPSG:999999", "+proj=tmerc +lat_0=“ + LAT0 + " +lon_0=“ + LNG0 + "+k=1 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs");
Définition de la grille
var cb = Math.cos(b*Math.PI/180)
var sb = Math.sin(b*Math.PI/180)
for(var i=0; i<xlabels.length; ++i)
{
for(var j=0 ; j<ylabels.length; ++j)
{
var xy_center = { x: x0 + cb * (i+.5) * dx + sb * (j+.5) * dy , y: y0 + sb * (i+.5) * dx - cb * (j+.5) * dy }
var LL = mycrs.projection.unproject(xy_center)
…
var lat_lngs = [LL_TL, LL_TR, LL_BR, LL_BL, LL_TL]
G.push(new L.Polyline(lat_lngs, {color: 'darkgray',fillOpacity:0,weight: 1}));
LG = L.featureGroup(G).addTo(mymap)
}
}
Exportation en KML
  var json = LH.toGeoJSON();
  var kml = tokml(json);
SCR / Grille / KML

## Slide 35
Définition d’un système de coordonnées de référence local
var mycrs = new L.Proj.CRS( "EPSG:999999", "+proj=tmerc +lat_0=“ + LAT0 + " +lon_0=“ + LNG0 + "+k=1 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs");
Définition de la grille
var cb = Math.cos(b*Math.PI/180)
var sb = Math.sin(b*Math.PI/180)
for(var i=0; i<xlabels.length; ++i)
{
for(var j=0 ; j<ylabels.length; ++j)
{
var xy_center = { x: x0 + cb * (i+.5) * dx + sb * (j+.5) * dy , y: y0 + sb * (i+.5) * dx - cb * (j+.5) * dy }
var LL = mycrs.projection.unproject(xy_center)
…
var lat_lngs = [LL_TL, LL_TR, LL_BR, LL_BL, LL_TL]
G.push(new L.Polyline(lat_lngs, {color: 'darkgray',fillOpacity:0,weight: 1}));
LG = L.featureGroup(G).addTo(mymap)
}
}
Exportation en KML
  var json = LH.toGeoJSON();
  var kml = tokml(json);
SCR / Grille / KML

## Slide 36
Définition d’un système de coordonnées de référence local
var mycrs = new L.Proj.CRS( "EPSG:999999", "+proj=tmerc +lat_0=“ + LAT0 + " +lon_0=“ + LNG0 + "+k=1 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs");
Définition de la grille
var cb = Math.cos(b*Math.PI/180)
var sb = Math.sin(b*Math.PI/180)
for(var i=0; i<xlabels.length; ++i)
{
for(var j=0 ; j<ylabels.length; ++j)
{
var xy_center = { x: x0 + cb * (i+.5) * dx + sb * (j+.5) * dy , y: y0 + sb * (i+.5) * dx - cb * (j+.5) * dy }
var LL = mycrs.projection.unproject(xy_center)
…
var lat_lngs = [LL_TL, LL_TR, LL_BR, LL_BL, LL_TL]
G.push(new L.Polyline(lat_lngs, {color: 'darkgray',fillOpacity:0,weight: 1}));
LG = L.featureGroup(G).addTo(mymap)
}
}
Exportation en KML
  var json = LH.toGeoJSON();
  var kml = tokml(json);
SCR / Grille / KML

## Slide 37
https://unsplash.com/photos/zoCDWPuiRuA
Besoins | idées ?

## Slide 38
https://unsplash.com/photos/ft7vJxwl2RY
Autres questions ?

## Slide 39
IT pour gestion d’évènement & de crise
cartography | communication | software | consulting

## Slide 41: Librairies avec des grilles
https://github.com/trailbehind/leaflet-grids
blog.mastermaps.com > 2013 > 07 > Creating-graticule-with-leaflet
https://github.com/jieter/Leaflet.Grid
https://github.com/ablakey/Leaflet.SimpleGraticule
https://github.com/jonshutt/Leaflet.OS.Graticule
https://github.com/cloudybay/leaflet.latlng-graticule
https://www.npmjs.com/package/leaflet-virtual-grid
https://pluton.cassio.pe/~julien/leaflet-virtual-grid/examples/events.html
https://codepen.io/patrickarlt/pen/afdbB

## Slide 42
Notes: + export en KML -> utilisable ailleurs